## Slide 1
MAI 5002 · FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA APLICADA
Detecção de Anomalias com PCA
Decomposição espectral da covariância aplicada ao Processo Tennessee Eastman
Reynaldo Pereira Martins 13490412
Victor Zoratti Ferreira 08006115
Eduardo Soares Zanutti 10413611
Fábio Luiz Souza Alves 15084023
Dataset: Rieth, Amsel, Tran & Cook (2017), Harvard Dataverse — doi:10.7910/DVN/6C3JR1

## Slide 2
INTRODUÇÃO
Monitorar dezenas de sensores em tempo real é inviável a olho nu
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
2
Uma planta química moderna gera séries temporais de dezenas a centenas de sensores, simultaneamente e sem pausa.
Inspecionar cada variável manualmente não escala — é preciso um detector automático de comportamento anormal (controles comportamentais)
O Tennessee Eastman Process (TEP), de Downs & Vogel (1993), é o simulador de referência da área numa planta quimica industrial, observando os seguintes processos e equipamentos: reator (reação), compressor (pressão), condensador (resfriar e condensar), separador (gas e liquido) e reciclo de uma planta real.
Pode ser utilizado em controlar a planta, detecção de falhas e controle preditivo
Nesse trabalho vamos focar na detecção de falhas (algoritmo estatistico PCA) para diagnosticar anomalias antes de ocorrer paradas.
Desafio sobre o tema: as variáveis são fortemente correlacionadas e a falha nem sempre aparece em variáveis isoladas.
O objetivo operacional é converter de forma irreversível 4 reagentes em 2 produtos.
52
variáveis de processo
20
modos de falha catalogados (IDV 1–20)
5,25 mi
observações de treino (Rieth et al., 2017)

## Slide 3
INTRODUÇÃO
Anatomia dos dados: 52 variáveis (colunas) em cinco unidades
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
3
Alimentações
A · D · E · C
Reator
Separador
Stripper (condensação e esgotamento)
Produto
Reciclo (compressor) + purga fecham o circuito — esquema simplificado a partir dos nomes das variáveis (config.yaml).
XMEAS 1–22 (Indicadores ou KPI’s)
Medições contínuas em tempo real
Vazões, pressões, níveis e temperaturas do reator, separador, alimentação, liquidos, vapores, stripper e compressor.
São medições diretas e isoladas do restante da cadeia
XMEAS 23–41 (Indicadores ou KPI’s)
Analisadores de composição quimica
Divididos em 3 blocos de amostragem: Frações molares na alimentação do reator, no gás de purga e no produto.
Simulam a operação dos analisadores do processo em tempo real, ficar atento a atrasos e dados ausentes.
XMV 1–11 (Indicadores ou KPI’s)
Variáveis manipuladas
Válvulas e fluxos de controle físicos na operação, ao contrário das variáveis de medida (XMEAS), eles são atuadores e devem ser usadas na correção de desvios, estabilização da planta e taxa de produção,
. O XMV(12), agitador, não é simulado neste dataset.

## Slide 4
A IDEIA CENTRAL
A ideia central: comprimir o “normal” e medir o que sobra
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
4
As 52 variáveis são fortemente correlacionadas: o processo normal vive num subespaço de dimensão bem menor.
Eles são analisados em conjuntos, pois caso ocorra uma falha na planta, o controlador automático vai abrir ou fechar de forma arbitrária as válvulas envolvida, tentando compensar o erro, deixando um “rastro claro” nos dados históricos.
O PCA aprende esse “rastro claro” (subespaço) a partir dos dados de operação normal.
O SPE (erro quadrático de predição, observa variações fora do modelo) — resume as 52 variáveis e dispara o alarme.
O alarme dispara devido a quebra nas correlações físicas e químicas normais e o PCA perde a capacidade de prever o comportamento das variáveis. O SPE ultrapassa o limite de controle, ou seja, quebra correlação que faz o dado “escapar” do plano do PCA.
Variável a variável, a falha IDV(3) - identificar de distúrbio, é indistinguível do normal →
Séries de 6 variáveis em 3 cenários (linha vermelha = falha na amostra 20). Sob IDV(1) várias séries mudam; sob IDV(3) permanecem quase idênticas ao normal.

## Slide 5
METODOLOGIA
PCA para redução de dimensionalidade e reconstrução dos dados
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
5

## Slide 6
METODOLOGIA
PCA para redução de dimensionalidade e reconstrução dos dados
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
5

## Slide 7
METODOLOGIA
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
5
PCA para redução de dimensionalidade e reconstrução dos dados

## Slide 8
METODOLOGIA
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
5
PCA para redução de dimensionalidade e reconstrução dos dados

## Slide 9
RESULTADOS
Treino, validação, teste e o limiar do SPE
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
9
Treino
1 simulação normal — 500 amostras
Estima V e Λ (PCA).
Validação
3 simulações normais — 1.500 amostras
Calibra o limiar δ².
Teste
Simulações com falha IDV(1) e IDV(3)
Avalia a detecção.
Distribuição do SPE em validação; o limiar (99,99%) fica na cauda direita, em 25,45.
Por que calibrar na validação?
Se o threshold fosse extraído dos próprios dados de treino, o modelo aprenderia o nível de ruído da amostra específica usada no treino, resultando em um limiar artificialmente otimista. Dados de validação independentes garantem uma estimativa conservadora e representativa da operação normal real.

## Slide 10
RESULTADOS
Componetes selecionadas
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
9
Distribuição do SPE em validação; o limiar (99,99%) fica na cauda direita, em 25,45.
Definiu um valor fixo e de variância explicada e inteirou-se até chegar na variáncia explicada de 90%
30 de 52 para α = 90 % de variância explicada.

## Slide 11
RESULTADOS
IDV(1) é detectada; IDV(3) escapa
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
10
IDV(1) — degrau na razão A/C (corrente 4)
O SPE dispara logo após a amostra 20 e permanece acima do limiar (escala log).
IDV(3) — degrau na temperatura de alimentação D (corrente 2)
O SPE quase nunca ultrapassa o limiar: a falha é praticamente invisível a esse índice.

## Slide 12
RESULTADOS
Resultados: taxa de detecção (FDR) e falso alarme (FAR)
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
11
Falha | Descrição | FDR | FAR
IDV(1) | Degrau na razão de alimentação A/C (corrente 4) | > 95% | < 1%
IDV(3) | Degrau na temperatura de alimentação D (corrente 2) | < 5% | < 1%
FDR = fração de amostras pós-falha corretamente sinalizadas; FAR = fração de amostras pré-falha erroneamente sinalizadas.
IDV(1): detecção rápida, poucas amostras após a introdução da falha na amostra 20.
IDV(3): baixa FDR — a limitação estrutural conhecida do SPE (a explicação geométrica vem a seguir).
Valores conforme o manuscrito do repositório (docs/orientacao_wmecai.md); a saída numérica exata da célula de FDR não está salva no notebook.

## Slide 13
RESULTADOS
Sensibilidade: curva ROC por fração de variância
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
12
Varrendo α de 0,1 a 0,9 sobre todas as 20 falhas, a AUC do SPE fica entre ~0,90 e 0,94.
A AUC é máxima em α = 0,1 (0,936) e vale 0,901 em α = 0,9: modelos mais compactos são levemente mais sensíveis ao conjunto heterogêneo de falhas.
Nenhum α resolve falhas como IDV(3): elas se manifestam dentro do subespaço e exigem outro índice.
AUC agregada nas 20 falhas, com o limiar calibrado em validação.

## Slide 14
RESULTADOS
O argumento geométrico: PC1 × PC2
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
13
IDV(1): Falha detectável
Pontos pós-falha deixam a região normal → alto SPE → detectado.
IDV(3): Falha difícil
Pós-falha permanece na elipse → SPE insensível → não detectado.

## Slide 15
CONCLUSÕES
Síntese e a limitação estrutural do SPE
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
14
IDV(1)
FDR > 95%, detecção rápida após a amostra 20.
A falha desloca o processo para fora de 𝒮ₖ.
IDV(3)
FDR < 5%, limitação conhecida na literatura.
A falha se manifesta dentro de 𝒮ₖ.
Por que o SPE falha em IDV(3)?
O erro de reconstrução mede apenas o que está FORA do subespaço principal. Uma falha que produz deslocamentos DENTRO de 𝒮ₖ é, por construção, invisível ao SPE — não há resíduo para detectar.

## Slide 16
CONCLUSÕES
Extensão: Modelos não lineares
PCA · Tennessee Eastman Process — ICMC/USP São Carlos
15
PCA não é só redução de dimensionalidade, é monitoramento estatístico fundamentado em álgebra linear
O método é semi-supervisionado: treina apenas com dados normais
A limitação do SPE para falhas "internas" ao subespaço motiva extensões não lineares (autoencoders)
Baixo custo computacional, alta interpretabilidade
Trabalhos futuros
Spina et al. (2024)
Evidência de que uma projeção não linear captura parte do que o PCA deixa passar.
Para a Falha 3, o PCA tem o menor AUC (0,9779) entre os métodos comparados, enquanto os autoencoders alcançam até 0,9809.

## Slide 17
MENSAGEM CENTRAL
PCA + decomposição espectral entregam detecção de anomalias interpretável — e mostram, geometricamente, os limites do SPE.
PRINCIPAIS REFERÊNCIAS
Downs & Vogel (1993). A plant-wide industrial process control problem. Computers & Chemical Engineering, 17(3), 245–255.
Rieth, Amsel, Tran & Cook (2017). Additional TEP Simulation Data for Anomaly Detection. Harvard Dataverse, doi:10.7910/DVN/6C3JR1.
Qin (2003). Statistical process monitoring: basics and beyond. Journal of Chemometrics, 17(8–9), 480–502.
Spina et al. (2024). Comparison of Autoencoder Architectures for Fault Detection in Industrial Processes, Digital Chemical Engineering. doi:10.1016/j.dche.2024.100162
Reynaldo Pereira Martins 13490412
Victor Zoratti Ferreira 08006115
Eduardo Soares Zanutti 10413611
Fábio Luiz Souza Alves 15084023
GRUPO I • MAI 5002 • FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA